## Slide 1: Пример России: Кондитерский Концерн «Бабаевский» и ОАО «Красный Октябрь»
Выбор решения обеспечения контроля фасованной продукции на предприятии в зависимости от типа упаковки

## Slide 2: Сплошной контроль
В зависимости от характеристик продукта и типа упаковки товара встает вопрос о выборе метода контроля веса продукта в упаковке.

## Slide 3: Набор шоколадных конфет Задачи контроля
- контроль веса Нетто продукта
- контроль комплектности (вложения) продукта
- отбраковка с линии упаковок, имеющий некорректный вес

## Slide 4: Набор шоколадных конфет Упаковка
Упаковка представляет собой картонную коробку и состоит их 4-х частей:
- Дно коробки (картон)
- Крышка коробки (картон)
- Коррекс (форма для укладки конфет внутри коробки) Tray
- Подушка(прокладка сверху между коробкой и конфетами) Gasket
Все части поставляются партиями от разных производителей и имеют отклонения веса в зависимости от партии.

## Slide 5: Набор шоколадных конфет Разброс веса Тары
Для нетто = 350 гр
Вес одной самой маленькой конфеты = 12 г.
Разброс веса частей тары :
Наименование | Средний вес, г | Минимальный вес, г | Максимальный вес, г | - Отклонение, г | + Отклонение, г
Крышка | 42,3 | 41,0 | 46,0 | -1,3 | +3,7
Дно | 41,2 | 39,0 | 43,3 | -2,2 | +2,1
Коррекс | 17,9 | 17,7 | 19,3 | -0,2 | +1,4
Подушка | 7,4 | 7,2 | 7,6 | -0,2 | +0,2
Упаковка | 108,8 | 104,9 | 116,2 | -3,9 | +7,4

## Slide 6: Набор шоколадных конфет Сплошной контроль
Для данного продукта возможна установка динамических весов (чеквейера) в линию для сплошного контроля, что обеспечивает :
- Контроль отсутствия одной и более конфет в упаковке с последующей автоматической отбраковкой упаковки с линии.
- Автоматическую корректировку веса тары при смене одного компонента тары без остановки производственной линии. В этом случае средний вес тары определяется взвешиванием на контрольных статических весах цеха.
- Определение веса тары на самих динамических и внесения ее значения в случае изменения веса одного из компонентов Тары с остановкой линии, но без использования дополнительных контрольных весов.

## Slide 7: Шоколад «Аленка»
Плитки шоколада весом Нетто = 100г упаковываются в шоу-боксы по 14 штук.
Выходной контроль упаковки осуществляется по шоу-боксам с весом Нетто = 1400г
Производительность линии 27 шт./мин.

## Slide 8: Шоколад «Аленка» разброс веса Тары
Дата отбора | Масса фольги (14 шт.) | Масса этикеток с клеем (14 шт.) | Масса шоубокса с клеем и трафаретом | Сумма заверточных материалов
06.09.11 | 23,0 | 51,3 | 52,5 | 126,8
07.09.11 | 22,4 | 51,3 | 52,0 | 125,7
08.09.11 | 23,0 | 50,6 | 52,2 | 125,8
09.09.11 | 19,2 | 50,5 | 51,5 | 121,2
10.09.11 | 21,3 | 51,2 | 52,2 | 124,7
13.09.11 | 23,0 | 51,4 | 52,5 | 126,9
14.09.11 | 23,2 | 51,3 | 52,4 | 126,9
15.09.11 | 22,6 | 51,4 | 52,5 | 126,5
16.09.11 | 22,6 | 51,3 | 52,5 | 126,4
19.09.11 | 23,4 | 51,0 | 53,0 | 127,4
20.09.11 | 22,6 | 50,7 | 51,0 | 124,3
Средний вес | 22,4 | 51,1 | 52,2 | 125,7
Максимальное отклонение от среднего веса | 3,2 | 0,6 | 0,8 | 4,5

## Slide 9: Шоколад «Аленка» Сплошной контроль
Для данного продукта возможна установка динамических весов (чеквейера) в линию для сплошного контроля, что обеспечивает :
- Контроль отсутствия одной и более плитки шоколада в шоу-боксе с последующей автоматической отбраковкой упаковки с линии.
- Автоматическую корректировку веса тары при смене одного компонента тары без остановки производственной линии. В этом случае средний вес тары определяется взвешиванием на контрольных статических весах цеха.
- Определение веса тары на самих динамических и внесения ее значения в случае изменения веса одного из компонентов Тары с остановкой линии, но без использования дополнительных контрольных весов.

## Slide 10: Благодарю за внимание.