## Slide 1: О возможности оснащения испытательных лабораторий автоматизированными весами для контроля характеристик партии фасованных товаров в упаковках
Юрий Новиков
ООО «Сарторос»
16.05.2018
Yury.Novikov@sartoros.ru

## Slide 2
2018: весы на большую нагрузку, датчики, системы промышленного контроля

## Slide 3: Требования к партии фасованных товаров в упаковках
среднее содержимое нетто партии фасованных товаров в упаковках должно быть равно или больше номинального значения нетто в партии
Допускается, чтобы только 2% упаковок ниже -T1.
Не допускаются упаковки ниже - T2

## Slide 4: Решения для контроля фасованных товаров в упаковках
Статические
Сетевые
Динамические

## Slide 5: Системная архитектура SPC @ Enterprise
Решения для рабочей станции или сетевые
Архитектура на основе базы данных MS SQL - прямая привязка всех клиентов к базе данных SQL
Позволяют осуществлять распределённую установку или виртуализацию системы (например, через терминальные серверы / клиенты, такие как Citrix или VMWare)
Объем базы данных позволяет хранить и извлекать большие объемы данных без потери производительности - полное использование доступных ресурсов SQL
64-битная архитектура для оптимальной производительности
Данные в базе данных защищены и не могут быть изменены

## Slide 6: Combics®SPC | компактное решение для инспекционного контроля упаковок и контроля линий дозирования
С начала 80-х годов признанный поставщик систем взвешивания нетто для контроля упаковок
Особенно распространены системы SartoPac
Наиболее доступное автономное решение для компаний малого и среднего бизнеса
Совместимо с сетевыми решениями ProControl для Windows / ProControl @ Enterprise SPC.

## Slide 7: Индикатор Combics3
выбор между IP44 и IP69K
поворотная передняя панель
графический дисплей
10.000 e АЦП опционально
Подключение до 3 весов
Автоюстировка для цифровых платформ
внутренняя память алиби на 130 000 записей

## Slide 8: Конфигурации 1
Тип | Max. / d / e (g) | IP | Упаковки
CAHLE-SPC-06SCE | 620/0,001/0,01 | IP44 / IP54 | ≥ 0,2g/ml
CAHLE-SPC-2SCE | 2.200/0,01/0,1 | IP44 / IP54 | ≥ 5g/ml
CAHLE-SPC-6HCE | 6.200/0,01/0,1 | IP44 / IP54 | ≥ 5g/ml
CAHLE-SPC-6SCE | 6.200/0,1/1 | IP44 / IP54 | ≥150g/ml
CAHLE-SPC-12ICE | 12.000/0,5/0,5 | IP44 / IP54 | ≥ 50g/ml

## Slide 9: Конфигурации 2
Тип | Max. / d / e (g) | IP | Упаковки
CAWP-SPC-3NCE | 3.000/2x3000/0,5 | IP44 / IP65 | ≥ 50g/ml
CAWP-SPC-6NCE | 6.000/2x3000/1 | IP44 / IP65 | ≥ 150g/ml

## Slide 10: Конфигурации 3
Тип | Max. / d / e (g) | IP | Упаковки
CAHE-SPC-16HCE | 16.000/0,1/1 | IP69K / IP65 | ≥ 150g/ml (EU)
CAHE-SPC-34HCE | 34.000/0,1/1 | IP69K / IP65 | ≥ 150g/ml (EU)

## Slide 11: Конфигурации 4
Тип | Max. / d / e (g) | IP | Упаковки
CAWS-SPC-3NCE | 3.000/2x3000/0,5 | IP69K / IP68 | ≥ 50g/ml
CAWS-SPC-6NCE | 6.000/2x3000/1 | IP69K / IP68 | ≥ 150g/ml
CAWS-SPC-6UCE | 6.000/3x3000/0,5 | IP69K / IP69K | ≥ 50g/ml
CAWS-SPC-15UCE | 15.000/3x3000/1 | IP69K / IP69K | ≥ 150g/ml

## Slide 12: Управление данными / интервал выборки
500 продуктов
ID продукта и название(20 символов)
Каждому продукту можно присвоить одну из 5 машин.
Каждому продукту может быть присвоено 3 статистики (почасовая / посменная / ежедневная / еженедельная / ежемесячная / годовая / партия)
Интервал повторения: система напоминает о необходимости проведения проверки

## Slide 13: Внутренняя память алиби
Опция E5 «Внутренняя память алиби» сохраняет все необработанные значения во внутренней памяти
Сохраняются только те значения, которые используются в приложении. (во время взвешивания образцов / взвешивания тары!)
Если приложение не запущено, данные помещаются в память алиби нажатием кнопки

## Slide 14: Графическое отображение данных

## Slide 15
***
Ношение данного костюма не даёт Вам возможности летать
Combics ® SPC – инструментальная часть системы контроля фасованных товаров, но не собственно система!

## Slide 16: Combics ® SPC
Типовое, опробованное, распространённое решение, на базе весов от лидера рынка.
Аппаратная реализация контрольных алгоритмов, защита от ошибок и воздействий
Привычное для продвинутых пользователей и неоспариваемое ими в случае инспекций
Возможна быстрая адаптация еврорегламентов применения в инспекционной работе и быстрое развёртывание системы контроля фасованных товаров в упаковках в России для защиты потребителей и добропорядочных производителей